# Robotsimulering

## Ett samarbete mellan Tim portnoff och Henrik Lernmark

Robotinlärning

En robots nuvarande problemställning är för tillfället

Var är jag, var ska jag och vad ser jag?

Hur skall jag kombinera detta till något vettigt?

Robotinlärning är en adaptiv process som kombinerar indata från sensorer till utdata till effektorer och som förbättrar robotens prestation allteftersom tiden går

Varför Robotsimulering?

| Kostnadseffektivt | När väl simulatorn är byggd kan många använda den |
| --- | --- |
| Tillåter misstag | Inga dyra robotdelar kan gå sönder |
| Ger en första förståelse | Simulatorn utreder problematiken kring robotstyrning och inlärning |
| Snabbare inlärning | Inlärningsalgoritmer kan lära sig i simulerad tid |

Vår Simulator är

Objektorienterad

Skriven i java

Arbetar i realtid

Skalbar över nätverket

Flexibel (Inlärningsalgoritmen kopplas till roboten)

Utbyggbar med nya komponenter

Simulatorns delar och kommunikation

Grafiskt Gränssnitt

Roboten Khepera

Konstruerad av Labratoire de Microinformatique

Kommunikation med Kheperan

Styrprogrammet kommunicerar med den inbyggda kommandotolken i Kheperan

Sensorer

Sensorer mäter någon aspekt av omgivningen och omvandlar dessa till ett eller flera reella tal

| Fotosensor | Mäter ljus från lampor |
| --- | --- |
| Avståndssensor | Mäter avstånd till objekt |
| Närhetssensor | Mäter reflekterat ljus från närbelägna objekt |
| Kompass | Bedömer riktningen på den robot den sitter på |
| GPS | Bedömer positionen av roboten den sitter på |
| Kartograf | Ger en bild av hur omgivningen ser ut |

Effektorer

Effektorer påverkar omgivningen på något sätt

| Tvåhjulsmotor | Ger roboten den sitter på en hastighet och en riktning med programmerbar acceleration och maxhastighet |
| --- | --- |
| Lampa | Genererar ljus |
| Lysdiod | Genererar lite mindre ljus |

Exempel på en sensor och en effektor

Fotosensor mäter ljus från lampor i omgivningen enligt:

Tvåhjulsmotorn påverkar robotens hastighet och riktning enligt:

Med en maximal hastighetsändring mellan två updateringar som avgörs av accelerationen

Kartobjekt

Kartobjekt är de grundläggande byggklossarna för att skapa en bana i robotsimulatorn.

Ett kartobjekt har:

- ett material

- en rörelse

- en polygon

Exempel på kartobjekt är lampor, bollar och väggbitar

Aggregationsmodell från klassen robot

Brister i simulatorn

Simulatorn fungerar bra men är lite långsam när det finns många objekt på skärmen

Kollisonshantering är inte komplett och hanterar ej rotationsändringar

Många sensorvärden är uträknade från förenklade algoritmer

Simulatorn kan bara köra i realtid

Man kan inte konstruera nya robotar utan att kunna java

Vissa av Kheperans kommandon är inte implementerade

Kommunikationen över RS-232 med den riktiga Kheperan är inte gjord än

Positivt med Simulatorn

Programmet har ett grafiskt gränssnitt som gör det lätt för användaren att testa en robot

Det är lätt att skapa ett nytt styrprogram (om man kan Java)

Det är möjligt att definiera en ny robot genom att bara skapa ett par nya klasser.

Programmet kan lätt utökas i funktionalitet genom att definiera nya sensorer eller effektorer

Nybörjare kan koppla på extra sensorer som underlättar styrning och inlärning (ex. GPS och Kompass)

Skalbarhet genom att utnyttja flera datorer möjliggör större projekt

Tack!

# Text boxes

Riktiga robotar

Robotklienter

Styrprogram för robotar. Kan kommunicera med simulatorn och riktiga robotar

Simulatorserver

Beskriver den simulerade världen och simulerade robotar

Kommunikation över nätverket

Kommunikation över RS232-porten

Kartobjekt

Simulatorstatus

Robot-information

Uppkopplade Robotar

Simuleringsarea

Flera kommunikationsalternativ

Relativt Billig

Bra utbyggnadsmöjligheter

Liten

68030 processor

Exekvering

Bordsdator

Kommunikation

Kommandotolk

Styprogram

Khepera

Vad gör jag nu?

Ett kartobjekt kan ha:

Ett annat kartobjekt kopplat till sig

En eller flera effektorer

En eller flera sensorer

Robot

Kartobjekt

Polygon

Rörelse

Hastighet och rotation

Material

Vikt, friktion, färg och transparans

Linje

Punkt

x,y ((eella